Návod k obsluze Megasat HD 4 combo meter

spolupracujte s originálním návodem

1.2 Rozsah dodávky

• Extrémně rychlé a přesné měření s vysokou citlivostí

Signály DVB-S / -S2 / -T / -T2 / -C / -C2.

• 2,4palcový displej s nastavitelným podsvícením.

• Analýza spektra v reálném čase a detekce transpondéru.

• Jednatelné hodnocení (EN50494 nebo EN50607)

• Ovládání různých úrovní (HH / HL / VH / VL).

• Měření spínacího napětí a 22 KHz příkazů.

• DiSEqC měření a řízení spínacích povelů.

• Integrovaná funkce kompasu. Pokud je měřič otočen nebo nakloněn, bude to

automaticky zobrazí aktuální úhel na displeji. Případně také

Vybraný satelit může být grafován tak, aby rychle získal správný

Pozice k určení.

• Předprogramovaný seznam satelitů a transpondérů.

• Velký digitální sloupcový graf pro úroveň a kvalitu příjmu.

• Až 3 hodiny provozu s integrovanou napájecí baterií.

• Jasné a jasné menu.

• Megasat Setter HD 4 Combo

• Nabíjecí adaptér 230 V

• 12 V adaptér pro nabíječku do auta

• Ochranný kryt včetně nosného popruhu

• Návod k obsluze

1. Obecně

1.1 funkce

2. Jména a přiřazení kláves

04 německy

2. Jména a přiřazení kláves

05

1. ANT V signálním vstupu antény (DVB-T nebo DVB-C)

2. LNB v družicovém signálu (DVB-S)

3. LCD displej Zobrazí nabídku

4. Červená: baterie se nabíjí / Modrá: Baterie se nabíjí.

5. Krátce bliká, jakmile je anténa připojena.

6. Indikátor napájení: Zařízení je zapnuté nebo vypnuté.

7. Funkční klávesy F1: Nastavení jasu obrazovky

F2: Zapnutí / vypnutí tónů tlačítek

(DVB-S: Měření proudové spotřeby / napájecího napětí)

F3: Funkční klávesa v různých nabídkách

(DVB-S: kontrola transpondérů / měření úrovní)

(DVB-S / -T / -C: výběr rozsahu měření spektra)

F4: (funkce DVB-S: Auto DiSEqC)

Poznámka: Funkce tlačítek F závisí na

ve kterém jste submenu.

(Viz bod 11: tlačítko napájení)

8. Navigace pq Navigace v menu / Změna hodnot

t u Navigace v menu / Změna hodnot

9. Nabídka Menu se dostanete do nabídky nebo ji ponecháte.

10. OK V nabídkách potvrďte výběr pomocí OK.

11. Napájení Zapněte nebo vypněte zařízení. Stiskněte a podržte

vypněte přepínač na dobu 2 sekund.

Stiskněte krátce tlačítko pro zobrazení funkcí

Na obrazovce se objeví klávesy F.

12. Připojení DC k síťovému nabíjecímu kabelu.

13. Resetovat resetování zařízení.

3. Hlavní nabídka

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

06 Němčina

Pomocí tlačítek pq vyberte položku nabídky DVB-S / S2 a potvrďte tlačítkem

OK. Potom se dostanete do dalších podnabídek:

• Vyhledávání

• Nastavení LNB

• Upravit satelit

• Spektrum

• úhel

• DiSEqC Monitor

1. Připojte koaxiální kabel k vstupu LNB nebo ANT měřiče.

2. Zapněte přístroj. podle

zobrazí se spouštěcí proces

Hlavní menu. Nabídka se skládá z

DVB-S / S2, DVB-T / T2, DVB-C / C2

a nastavení systému. výhoda

Tlačítka pq kolem

změnit jednotlivé body.

3. Stisknutím tlačítka OK přepněte na

Menu, které přijde. Pomocí tlačítka MENU

opusťte příslušné menu.

Podnabídka DVB-S / S2 pro vyhledávání satelitních signálů.

DVB-T / T2 Podnabídka pro vyhledávání pozemních signálů.

Podnabídka DVB-C / C2 pro vyhledávání kabelových TV signálů.

Nastavení systému Podnabídka pro různé nastavení na měřiči

make (jazyk, auto standby, ...)

07

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.1 Vyhledávání

13V Zobrazuje aktuální zdroj napájení LNB (13 V = vertikální)

18V Zobrazuje aktuální zdroj napájení LNB (18 V = horizontální)

22 K Zobrazuje aktuální stav 22 K (vysokofrekvenční / nízké pásmo).

019.2 ° E Astra 19E Zobrazí aktuální satelit. Použijte tlačítka t u,

změnit satelit. S OK se dostanete na

Seznam satelit. Pomocí tlačítek pq vyberte položku

a potvrďte tlačítkem OK.

12515-H-22000 Zobrazuje aktuální transpondér. Použijte tlačítka t u,

změnit transponder. S okem si můžete vybrat jednu

Zadejte transpondér ručně (použijte

pq pro změnu hodnoty). Potvrďte pomocí tlačítka OK.

LM Zobrazuje aktuální hraniční hodnotu v dB.

9750-10600 Zobrazuje aktuální typ LNB. Použijte tlačítka t u,

pro změnu typu LNB. S OK se dostanete na

Seznam LNB. Pomocí tlačítek pq vyberte požadovanou položku

Zadejte a potvrďte pomocí OK.

CBER Zobrazuje BER před hodnotou FEC signálu.

VBER Zobrazuje BER před hodnotou Viterbi signálu.

CNR Zobrazuje aktuální hodnotu signálu CNR.

62 dBV Zobrazuje aktuální úroveň signálu v dBμV.

Str. Indikuje aktuální sílu signálu.

QLT. Zobrazuje aktuální kvalitu signálu.

Zelená oblast Pokud jsou naměřené hodnoty zvýrazněny zeleně, byl nalezen satelit.

Červená oblast Pokud jsou naměřené hodnoty zvýrazněny červeně, satelit nebyl nalezen.

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

08 Němčina

Klávesu F1

Zobrazuje velkou sílu signálu

a kvalitě.

F2

Zobrazuje aktuální napětí a proud

LNB.

F3

Otevře ovládací prvek TP (kontrola transpondéru).

Zde jsou zobrazeny všechny úrovně LNB

(HL / VL / HH / VH). Tak, okamžitě každé spojení

zkontrolovat sílu a kvalitu signálu

být.

F4

Otevře funkci Auto DiSEqC. Tady je

automaticky po stávajících obvodech DiSEqC

hledal a pak na

Zobrazí se displej.

ČESKY 09

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.2 Nastavení LNB

1

Astra 19E Zobrazí aktuální satelit. Použijte tlačítka t u,

změnit satelit. S OK se dostanete na

Seznam satelit. Pomocí tlačítek pq vyberte položku

a potvrďte tlačítkem OK.

2. 9750-10600 Zobrazuje aktuální typ LNB. Použijte tlačítka t u,

pro změnu typu LNB. S OK se dostanete na

Seznam LNB. Pomocí tlačítek pq vyberte požadovanou položku

Zadejte a potvrďte pomocí OK.

3. Auto Zobrazuje aktuální stav 22K. Použijte tlačítka t u,

pro přepnutí mezi zapnuto a vypnuto.

4. Auto Zobrazuje aktuální stav LNB. Použijte t u

Tlačítka pro přepínání mezi AUTO, 18V a 13V.

(18 V = horizontální / 13 V = vertikální)

5. DiSEqC1.0 Port1 Pomocí tlačítek t u vyberte požadovanou DiSEqC

Port nebo mezi Unicable 1 a 2. na

Výběr potvrzení potvrďte stisknutím tlačítka OK a vyberte

pak přiřazení portu a frekvenci.

6. Pevně ​​Pomocí tlačítek t u nastavte typ motoru.

Vyberte si mezi pevnou anténou, USALS a DiSEqC 1.2.

10 německy

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

Po výběru typu motoru stiskněte tlačítko OK

na USALS uvedli

USALS nastavení přichází.

Po výběru typu motoru stiskněte tlačítko OK

na DiSEqC 1.2 musí zadat

Nastavení DiSEqC 1.2.

Nastavení USALS

DiSEqC 1.2 nastavení

• Satelit Pomocí tlačítek t u vyberte požadovaný satelit.

• Individuální Vyberte "Individuální" podle zeměpisné šířky a délky

ručně nastavte nebo vyberte pomocí tlačítek t u

jeden z předem stanovených měst.

• Zeměpisná délka Stisknutím tlačítka OK změníte zeměpisnou délku. Využijte výhody

pomocí navigačních tlačítek změňte hodnotu.

• Latitude Stisknutím tlačítka OK změňte zeměpisnou šířku. Využijte výhody

pomocí navigačních tlačítek změňte hodnotu.

• Do středu Otočí anténu do střední polohy.

• Do polohy Otočí anténu do požadované polohy.

• Jednotlivé kroky Stisknutím tlačítek t u motorem vyšroubujete

otočit.

• Trvale Stiskněte tlačítka t u pro udržení chodu motoru

otočit.

• Na střed Stiskněte tlačítko OK pro přesunutí antény do střední polohy.

• Výchozí / západní limit Nastavte výchozí nebo západní limit.

• Uložit Uložit nastavení.

ČESKY 11

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.3 Úprava satelitu

1. Zvolte satelit pomocí tlačítka

pq a stiskněte OK,

to upravte.

2. Stisknutím tlačítka OK zobrazte název

Editovat satelity. Využijte výhody

Chcete-li to provést, stiskněte navigační tlačítka a potvrďte

Poté klikněte na OK.

3. Pomocí tlačítek pq vyberte jednu

Transponder ze seznamu a

potvrďte tlačítkem OK na vybranou

změnit. Použijte toto

navigačními tlačítky a potvrďte

Poté klikněte na OK.

12 Němčina

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.4 Spektrum

10

1. Zobrazuje aktuální napětí LNB. Hodnoty jsou: 13V, 18V nebo OFF.

2. Zobrazuje aktuální stav 22 K (- - K = vypnuto / 22 K = zapnuto).

3. Zobrazuje rozsah úrovně výkonu (0 ~ 100).

4. Zobrazuje grafickou oblast spektra.

5. Zobrazuje aktuální frekvenci. Přepínejte tlačítky t u.

6. Zobrazuje počáteční frekvenci spektra.

7. Zobrazuje úroveň výkonu napětí LNB v dBμV.

8. Ukazuje konečnou frekvenci spektra.

9. Zobrazuje aktuální frekvenci.

10. Pomocí tlačítek pq přejděte na ikonu LNB (ikona LNB bude

označeno oranžovou barvou). Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nastavení LNB. podle

Chcete-li změnit data LNB, použijte tlačítka t u.

Použijte tlačítka pq v nabídce spektra

pro navigaci nahoru a dolů. S t u

Klávesy mění příslušné hodnoty nebo se pohybují

Sami přes frekvenční pásmo (5).

Stiskněte tlačítko OK pro data o frekvenci

display.

Chcete-li změnit rozsah úrovně výkonu,

stiskněte klávesu F3.

13V 18V 22K

1 2

ČESKY 13

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.5 Vypočtěte úhel

1. Zobrazuje aktuální satelit. Pomocí tlačítek t u otevřete satelit

nezmění. Po OK se dostanete do seznamu satelitů. Zvolte pomocí pq

Klávesy a potvrďte tlačítkem OK.

2. Zvolte své umístění nebo zeměpisnou polohu ze seznamu (např.

Berlin). Chcete-li definovat svou vlastní lokalitu, vyberte možnost Individuální.

3. Zobrazuje zeměpisnou šířku a délku vaší polohy.

4. Ukazuje svislý úhel k orientaci antény (elevace).

5. Zobrazuje horizontální úhel orientace antény (azimut).

6. Ukazuje polarizační úhel LNB (zkosení).

7. Přepne do grafického režimu zarovnání (viz strana 13).

8. Přepne do režimu grafického kompasu (viz strana 14).

14 Němčina

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.5.1 Režim Align

1. Zobrazuje polohu vybraného satelitu.

2. Označuje směr měřidla.

3. Zobrazuje svislý úhel měřidla.

4. Zobrazuje vodorovný úhel měřidla.

operace

Měřič je vybaven snímačem pohybu. Jakmile budete mít měřidlo

otočit nebo naklonit, hodnoty se zobrazují v reálném čase.

1. Umístěte nebo podržte měřidlo vodorovně.

2. Orientujte se zelenou šipkou (2) a zobrazí se aktuální směr

kde měřicí přístroj směřuje.

3. Otáčejte měřičem ve směru satelitu (1), dokud není zelené ložisko zapnuté

ukazuje satelit. Nyní máte směr, ve kterém se musí zrcadlo zobrazovat.

4. Nyní sklopte měřicí přístroj, dokud úhel sklonu nedosáhne stanoveného počtu stupňů

(úhel sklonu se mění podle zeměpisné polohy). No dobře

Musíte nastavit náklon jako zrcadlo.

Poznámka:

Před použitím je třeba přístroj kalibrovat.

Otočte jej ve tvaru osm (8) dopředu a dozadu.

ČESKY 15

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

Poznámka:

Před použitím je třeba přístroj kalibrovat.

Otočte jej ve tvaru osm (8) dopředu a dozadu.

4.5.2 Režim kompasu

1. Zobrazuje aktuální úhel naklonění. Načtěte měřič o hodnotu

nastavte předem stanovený úhel.

2. Otáčením měřiče nastavte vodorovný úhel.

1 2

příklad:

Nacházíte se v Berlíně a chcete si najmout satelit "Astra 19.2 ° východně".

Hodnoty nastavení zrcadla jsou:

• Úhel naklonění 29,2 ° (vertikální)

• 19,2 ° východně od jihu (horizontální)

Stojte s měřidlem na jihu. Nyní ji otočte na východ

Směr (vlevo). Dávejte pozor na počet stupňů (2) zobrazených měřidlem.

Úhel musí být 19,2 °.

Nyní sklopte měřidlo, dokud se úhel sklonu (1) nezmění na 29,2 °.

Pozice, jak držíte měřidlo nyní, musíte nyní na zrcadle

předány.

16 Němčina

4. DVB-S / S2 (satelitní vyhledávání)

4.6 DiSEqC Monitor

Monitor DiSEqC vám umožňuje přepínat příkazy přijímače nebo televizoru

pro kontrolu chyb na zařízení nebo systému.

Připojte výstup LNB přijímače / televizoru k vstupu LNB na měřiči.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat následující nastavení a nastavení:

Unicable EN50494 / EN50607

Zobrazí se následující parametry

a vyhodnotit:

• spínací napětí

• 22KHz

• Režim Unicable

(EN50494 nebo EN50607)

• Unicable Channel

Univerzální LNB Fashion

Ve standardním režimu LNB získáte

Sledujte příkazy pro přepínání možností

připojeného zařízení

kolem chybných obvodů nebo vad

posoudit na zařízení:

• spínací napětí

• 22 kHz

• úrovňový okruh (HH, HV, HL, VL)

• Příkaz DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2 ...)

• Detekce portů DiSEqC

(např. port A, B, C, ... / 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...)

• Příkazy motoru DiSEqC

a DiSEqC 1.2

ČESKY 17

5. DVB-T / T2 (pozemské vyhledávání)

5.1 Měření

Pomocí tlačítek pq vyberte položku

Položku nabídky DVB-T / T2 vypněte a potvrďte

S OK. Pak přijďte

Další podnabídky:

• Měření

• Automatické skenování

• Seznam kanálů RF

• Rozsah měření

• Spektrum

• Napětí antény

Měřič zobrazuje následující hodnoty

během živého signálu:

• Volba kanálu C12

• DVB-T / T2 měření DVB-T

nebo DVB-T2. Využijte výhody

Tlačítky t u u

mezi oběma

Změňte varianty.

• Svítí zeleně

nalezený signál.

Nesvítí žádné červené

Signál.

FREQ Zobrazuje aktuální frekvenci. Stisknutím tlačítek t u je zavřete

nebo stisknutím tlačítka OK zadejte frekvenci ručně.

• BW Zobrazuje šířku pásma živého signálu. Stiskněte tlačítka t u

mezi 6M, 7M a 8M

• SNR Zobrazuje aktuální šum signálu živého signálu.

• CBER Zobrazuje hodnotu živého signálu CBER (BER, dříve FEC).

• LBER Zobrazí hodnotu živého signálu VBER (BER, dříve FEC).

• LEVEL Zobrazuje hodnotu úrovně výkonu živého signálu.

• Str. Zobrazuje intenzitu signálu živého signálu v procentech.

• Qlt. Ukazuje kvalitu živého signálu v procentech.

18 Němčina

5. DVB-T / T2 (pozemské vyhledávání)

5.2 Automatické skenování

Provádí automatické vyhledávání

prostřednictvím různých frekvencí. vůle

mnoho frekvencí vypadá červeně, je

žádný signál k dispozici nebo příliš slabý.

5.3 Seznam kanálů RF

V tomto seznamu jsou uvedeny frekvence

zobrazí se vyhledávání vozu.

ČESKY 19

5. DVB-T / T2 (pozemské vyhledávání)

5.4 Rozsah signálu

Tento displej zobrazuje úroveň (dμBV)

ze 6 kanálů najednou. Využijte výhody

pomocí tlačítek t u vyberte kanál

stiskněte tlačítko OK pro další

Přidání kanálu do seznamu.

5,5 spektra

Toto menu zobrazuje schéma spektra

frekvenčního rozsahu.

• 40 ~ 50 ~ 60 Rozsah hodnoty hladiny. K rozsahu výkonu také

stiskněte tlačítko F3.

• p Grafické označení aktuální frekvence.

Pomocí tlačítek t u změňte hodnotu.

• Zobrazuje aktuální frekvenci a výkon v dBμV.

• 400 MHz Počáteční frekvence spektrálního diagramu. Stiskněte tlačítko OK

ručně měnit frekvenci.

• 500 MHz Konečná frekvence spektrálního diagramu. Stiskněte tlačítko OK

ručně měnit frekvenci.

20 německy

5. DVB-T / T2 (pozemské vyhledávání)

5.6 Napětí antény

V této položce nabídky můžete

Napájení antény

Nastavit.

V závislosti na typu antény DVB-T potřebujete zde zdroj napájení

Nastavit. Použijte aktivní DVB-T anténu s vlastním napájecím zdrojem,

vyberte "0V". Použijte anténu bez vlastního napájecího zdroje, který jste kdy zvolili

po anténě 5 V, 12 V nebo 18 V, aby byla napájena.

ČESKY 21

6. DVB-C (vyhledávání pomocí kabelové televize)

Pomocí tlačítek pq vyberte položku

Položku nabídky DVB-C / C2 vypněte a potvrďte

S OK. Pak přijďte

Další podnabídky:

• Měření

• Hodnocení signálu

• Spektrum

6.1 Měření

Měřič zobrazuje následující hodnoty

během živého signálu:

• Výběr kanálů S08

• DVB-C / C2 měření DVB-C

nebo DVB-C2. Využijte výhody

Tlačítky t u u

mezi oběma

Změňte varianty.

• Svítí zeleně

Signál. Svítí červeně

žádný signál.

• FREQ Zobrazuje aktuální frekvenci. Stisknutím tlačítek t u je zavřete

nebo stisknutím tlačítka OK zadejte frekvenci ručně.

• SYM Zobrazuje symbolovou rychlost živého signálu.

• SNR Zobrazuje aktuální šum signálu živého signálu.

• PBER Zobrazuje bitovou chybovost živého signálu.

• PER Zobrazuje míru chyb paketu živého signálu.

• LEVEL Zobrazuje úroveň výkonu živého signálu.

• Str. Zobrazuje intenzitu signálu živého signálu v procentech.

• Qlt. Ukazuje kvalitu živého signálu v procentech.

22 Němčina

6. DVB-C (vyhledávání pomocí kabelové televize)

6.2 Automatické skenování

Provádí automatické vyhledávání

prostřednictvím různých frekvencí. vůle

mnoho frekvencí vypadá červeně, je

žádný signál k dispozici nebo příliš slabý.

6.3 Seznam kanálů RF

V tomto seznamu jsou uvedeny frekvence

zobrazí se vyhledávání vozu.

ČESKY 23

6. DVB-C (vyhledávání pomocí kabelové televize)

6.4 Vyhodnocení signálu (náklon)

Toto zobrazení současně zobrazuje úroveň

(dμBV) 3 kanálů. Využijte toho

t u pro výběr kanálu,

stisknutím tlačítka OK vyberte jiný kanál

přidat do seznamu.

• C12, C13, C14 Zobrazuje čísla příslušných kanálů. Stiskněte tlačítka t u

pro přepnutí mezi kanály. Stiskněte tlačítko pq

Tlačítka pro změnu kanálu. Stiskněte tlačítko OK

pro vyvolání seznamu frekvencí.

• FREQ Zobrazuje frekvenci příslušného kanálu.

• LEVEL Zobrazuje úroveň výkonu prvního kanálu.

• DELTA 1 Zobrazuje úroveň výkonu na prvním kanálu.

• DELTA 2 Zobrazí úroveň výkonu na první kanál.

DELTA 2 Zobrazí úroveň výkonu na první kanál.

6,5 spektra

Toto menu zobrazuje schéma spektra

frekvenčního rozsahu.

Význam každé reklamy

viz bod 5.5

Spektrum na straně 19.

K rozsahu výkonu také

stiskněte tlačítko F3.

24 Němčina

6. DVB-C (vyhledávání pomocí kabelové televize)

6.6 Napětí kmitočtu (hlavní napětí)

Tato nabídka měří hlavní napětí.

Stisknutím tlačítka OK přepínejte mezi

AC a DC

změnit.

7. Nastavení

• Pípnutí Povoluje nebo zakazuje tóny tlačítek a pípnutí.

• Aut. Pohotovostní režim Nastavte čas automatického pohotovostního režimu.

Vyberte mezi vypnutou, 10 min., 20 min. nebo 30 min.

• Jazyk Nastavte jazyk nabídky.

• Tovární nastavení Umístěte zařízení do stavu dodávky

potvrďte tlačítkem OK. POZOR: Všechna data, která jste vy

zadané zde jsou smazány!

• Hardware Ver. Zobrazuje aktuální hardwarovou verzi zařízení.

• Software Ver. Zobrazuje aktuální verzi firmwaru zařízení.

ČESKY 25

8. Technické údaje

všeobecně

• Měření DVB-S / -S2 / -T / -T2 / -C / -C2

• 2,4palcový (6 cm) barevný displej LCD (320 x 240 pixelů)

• Zobrazení vizuálního a akustického signálu

• Baterie: Li-Ion (7,4 V / 1400 mA / h) po dobu až 3 hodin

• Rychlé nabíjení baterie asi za 3 hodiny

• Dlouhá pohotovost a nízká spotřeba energie

• Snadná editace základních nastavení

• Mini USB (aktualizuje satelity a

Seznam kanálů / aktualizace firmwaru)

• Napájení: AC 100-240 V / DC 12 V, 1 A

DVB-S / S2

• Ochrana proti zkratu LNB a signalizace zkratu

• Analýza spektra v reálném čase a detekce transpondéru

• Všechny monitory protokolu DiSEqC jsou založeny na signálu 22 kHz

• Úhel vypočítání azimutu a nadmořské výšky

• měření azimutu a nadmořské výšky

• Grafické zobrazení satelitní orientace

• Displej: CNR (MER), CBER, VBER, LBER

• DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, Unicable (EN50494 / 50607)

• Detekce Auto DiSEqC pro DiSEqC 1.0

• DiSEqC měření a řízení spínacích povelů

• Měření spínacího napětí a 22 KHz příkazů

• Detekce koaxiálního kabelu pro LNB Quattro

• Frekvenční rozsah: 950 MHz ~ 2150 MHz

• Demodulace DVB-S: QPSK

• Demodulace DVB-S2: QPSK, 8QPSK

• Kódová rychlost DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

• Kódová rychlost DVB-S2: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

• Symbolová rychlost: 1 ~ 45 MSPS

• Vstupní frekvence: 950-2150 MHz

• Vstupní impedance: 75 Ω

• Min. Vstupní úroveň: 35 dBμV (šum)

• Maximální vstupní úroveň: 90 dBμV

• Polarizace / napětí LNB: Vertikální 13V, Horizontální 18V, 300mA

• Šířka pásma: C / Ku pásmo volitelné

26 Němčina

8. Technické údaje

Poznámka:

Hmotnost a rozměry nejsou absolutní přesné hodnoty.

Technické podrobnosti se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DVB-T / T2

• Zobrazuje: Napájení, VBER (DVB-T), LBER (DVB-T2) SNR a CBER

• Analýza spektra v reálném čase

• Rozsah zobrazení

• Automatické vyhledávání programů

• Frekvenční pásmo DVB-T: 42 MHz ~ 1002 MHz

• Nosič DVB-T: 2k, 4k, 8k

• Interval ochrany DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

• Kódová rychlost DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

• Modulace DVB-T: QPSK, 16-QAM, 64-QAM

• Šířka pásma DVB-T: 6, 7 a 8 MHz

• Nosič DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 8k + E, 16k, 16k + EXT, 32k, 32k + EXT

• Interval ochrany DVB-T2: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128

• Kódová rychlost DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

• Modulace DVB-T2: 16, 32, 64, 128, 256 QAM

• Šířka pásma DVB-T2: 1,7, 5, 6, 7 a 8 MHz

DVB-C / C2

• Displej: CBER, PER, LBER (DVB-C2), SNR a symbolová rychlost

• Spektrální analyzátor

• Naklonit displej

• Automatické vyhledávání programů

• Frekvenční rozsah: 42 MHz ~ 1002 MHz

• Nosič DVB-C: 1,7 ~ 7.2

• Kódová rychlost DVB-C: 16, 32, 64, 128, 256 QAM

• Interval ochrany DVB-C2: 6, 8 MHz

• Kódová rychlost DVB-C2: 16, 64, 256, 1024, 4096 QAM

připojení

• 1x mini USB

• 1x F konektor (pro DVB-S / S2)

• 1x RF připojení (pro DVB-T / T2 a DVB-C)

• 1x napájení

Logistické údaje

• Rozměry: 80 x 177 x 34 mm (W / H / D)

• Hmotnost: 240 g

ČESKY 27

informace o kompatibilitě

Společnost Megasat Werke GmbH prohlašuje, že následující zařízení je v souladu

se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Směrnice 2014/30 / EU a 2014/35 / EU a směrnice o rádiovém zařízení

2014/53 / EU se nachází:

Megasat Setter HD 4 Combo (položka č. 2600017)

Prohlášení o shodě pro tyto výrobky je k dispozici společnosti:

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer

Prohlášení o shodě je možné stáhnout z naší domovské stránky:

www.megasat.tv/support/downloads

poznámky

Verze 1.0 (červenec 2018) // jsou vyloučeny technické změny, chyby a chyby.

Megasat Werke GmbH Industriestraße 4a D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv

uživatelská příručka

Satmeter HD 4 combo

obsah

– přeloženi pomocí google translator --